## Slide 1: Hướng dẫn thực hành: Bồi dưỡng kiến thức công nghệ MANE
Trung tâm công nghệ thông tin
Tháng 10/2008

## Slide 2: Bài thực hành 1:
Cấu hình mạng cơ bản

## Slide 3: Yêu cầu bài thực hành
Các thông số cơ bản khi cấu hình truy nhập Router, Switch
VLAN và kết nối thông qua VLAN
Các giao thức định tuyến

## Slide 4: Cơ bản về VLAN
Virtual LAN: mạng chuyển mạch gói được phân chia từ một LAN thành các mạng con một cách logic dựa trên chức năng, nhiệm vụ, các ứng dụng mà các máy trong mạng sử dụng.
Mọi thao tác thay đổi, thêm bớt hay di chuyển các kết nối đến thiết bị được thực hiện một cách dễ dàng
Notes: Gioi thieu ve ung dung cua VLAN

## Slide 5: Ví dụ cho việc phân tách VLAN
Notes: Giup cho cac nhom lam viec theo chuc nang
Tuy theo nhu cau thuc te
Switch L2 - Forwarding; Switch L3 – Forwarding & Routing

## Slide 6: Phân loại VLAN
Port-based VLAN: Mỗi cổng của Switch được gắn với một VLAN xác định (mặc định là VLAN 1)
MAC address-based VLAN: Mỗi địa chỉ MAC được đánh dấu với một VLAN xác định
Protocol-based VLAN: Cách cấu hình này gần giống như MAC Address based, nhưng sử dụng một địa chỉ logic hay địa chỉ IP thay thế cho địa chỉ MAC

## Slide 7: Lợi ích của VLAN
Tiết kiệm băng thông hệ thống mạng
Tăng khả năng bảo mật
Dễ dàng thêm hay bớt máy tính vào VLAN
Giúp mạng có tính linh động cao
VLAN có thể cấu hình tĩnh hay động

## Slide 8: Cấu hình VLAN
Tạo L2 VLAN
Switch (config)#vlan vlan-id
Switch (config-vlan)#name vlan-name
Ví dụ:
SW-HNI(config)#vlan 10
SW-HNI(config-vlan)#name DCN-VLAN
SW-HNI(config)#exit
Tạo SVI bằng cách gán địa chỉ IP cho L3 VLAN
Switch (config)#interface vlan vlan-id
Switch (config-if)#ip address address subnet-mask
Switch (config-if)#no shutdown
Ví dụ:
SW-HNI(config)#interface vlan 10
SW-HNI(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
SW-HNI(config-if)#no shutdown

## Slide 9: Cấu hình VLAN
Cấu hình giao diện 802.1q trunk
Switch (config)#interface gigaEthernet __
Switch (config-if)#switchport mode trunk
Switch (config-if)#switchport trunk allowed vlan vlan-id
Ví dụ:
  UPE(config)#interface gigaEthernet 3/0/0
  UPE(config-if)#switchport
  UPE(config-if)#switchport mode trunk
  UPE(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10
Cấu hình giao diện 802.1q access
Switch (config)#interface fastEthernet __
Switch (config-if)#switchport mode access
Switch (config-if)#switchport access vlan vlan-id

## Slide 10: Cấu hình VLAN
Cấu hình phương pháp đóng gói tin trên đường Trunk sau khi cấu hình giao diện ở chế độ Trunk:
Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
Khi muốn thêm lưu lượng khách hàng qua Trunk có thể dùng lệnh sau:
Switch (config-if)#switchport trunk allowed vlan add <vlan-id>
Giao diện ở chế độ access chỉ có thể truy nhập vào 1 VLAN

## Slide 11: Kiểm tra cấu hình VLAN
Show vlan
Show interface vlan vlan-id
Show interface trunk

## Slide 12: Các thông số cơ bản khi cấu hình Router, Switch
Đặt tên cho thiết bị
Cấu hình các tham số cho cổng console
Cấu hình các tham số cho việc telnet
Cấu hình VTP
Kiểm tra các thông số

## Slide 13: Giao thức định tuyến OSPF (các khái niệm thường dùng)
AS: một nhóm các router trao đổi thông tin qua lại lẫn nhau thông qua giao thức chung
Router ID: một số 32 bits chỉ ra router chạy OSPF (nhận diện Router trong AS), thường là giao diện có IP cao nhất hoặc giao diện loopback
Process ID (1-65535): số hiệu tiến trình dùng để nhận dạng nhiều tiến trình OSPF trên cùng 1 router
Area ID: với mỗi mạng cần chỉ rõ vùng mà mạng đó phụ thuộc kể cả là single area

## Slide 14: Ví dụ về việc cấu hình OSPF
Router (config)#router ospf process-id
Router (config-router)#router-id loopback 0
Router (config-router)#network address wildcard-mask area area-id
Router (config-router)#log-adjacency-changes
Ví dụ
  HNI(config)#router ospf 1
  HNI(config-router)#router-id loopback 0
  HNI(config-router)#passive-interface loopback 0
  HNI(config-router)#network 1.1.1.1
  HNI(config-router)#network 10.0.1.0
  HNI(config-router)#network 10.0.2.0
  HNI(config-router)#log-adjacency-changes

## Slide 15: Một số lệnh kiểm tra cấu hình OSPF
Show ip protocol
Show ip route
Show ip ospf
Show ip ospf interface
Show ip ospf neighbor detail
Show ip ospf database
Clear ip route a.b.c.d
Debug ip ospf …

## Slide 16: Sơ đồ thực hành

## Slide 17: Thiết bị mạng MANE các hãng
Cisco: 7600Series
Huawei: NE 40-4, NE 40-8
Alcatel-Lucent: 7750SR, 7450ESS
Ericsson: SE1200, SE800, SM480
Nortel: MERS 8600, MESU 1850, MESU 1880

## Slide 18: Bài thực hành 2:
Cấu hình MPLS Core

## Slide 19: Tổng quan về MPLS
MPLS = chuyển mạch lớp 2 + định tuyến lớp 3  Cấu trúc mạng mềm dẻo
Các khái niệm
  Nhãn
  Ngăn xếp nhãn
  LSR & LER
  Lớp chuyển tiếp tương đương FEC
  LSP
  Bảng chuyển tiếp chuyển mạch nhãn

## Slide 20: Cấu trúc nhãn MPLS

## Slide 21: Hoạt động của MPLS

## Slide 22: Hoạt động
Gán nhãn: router lối vào LER gán nhãn cho gói tin IP
Hoán đổi nhãn: LSR kiểm tra tiêu đề nhãn, dựa vào bảng hoán đổi nhãn kiểm tra nhãn gói tin, gán nhãn mới và chuyển tiếp
Chuyển tiếp gói tin: LSR kiểm tra bảng hoán đổi nhãn, gỡ bỏ nhãn ra khỏi gói tin IP và chuyển tiếp ra mạng IP

## Slide 23: Mặt phẳng chuyển tiếp MPLS
2 dạng gói tin đi vào: gói tin đã gán nhãn và gói tin chưa gán nhãn  lựa chọn FIB hay LFIB xử lý
FIB: hoạt động khi CEF được bật, dùng cho các gói tin vào chưa gán nhãn
LFIB: dùng cho các gói tin vào đã gán nhãn

## Slide 24: Mặt phẳng điều khiển MPLS
Xây dựng 3 bảng thông số cho MPLS:
  Bảng cơ sở thông tin chuyển tiếp (CEF)
  Bảng cơ sở thông tin nhãn (LIB/TIB)
  Bảng cơ sở chuyển tiếp nhãn (LFIB/TFIB)
Khi khởi tạo cấu hình MPLS:
  Xây dựng LIB
  Liên kết các nhãn cục bộ với các tiền tố
  Phát hiện LDP neighbors
  Thiết lập phiên LDP
  Gửi nhãn và nhận nhãn từ remote LDP neighbor
  Liên kết remote labels với các tiền tố
  Cập nhật bảng LIB

## Slide 25: Cấu hình cho mặt phẳng điều khiển
Cấu hình giao thức định tuyến IGP (OSPF)
Cấu hình MPLS
  Bật CEF  show ip cef <interface/IP add>
  Router(config)#ip cef distributed
  Giao thức LDP: cấu hình global hoặc trên từng giao diện (mặc định là TDP)
  Router(config)#mpls label protocol ldp
  Bật tính năng MPLS trên các giao diện tham gia vào miền MPLS
    Router(config)#interface gi 3/0/0
    Router(config-if)#mpls ip

## Slide 26: Các thông số quan trọng về MPLS

## Slide 27: EoMPLS
Dịch vụ khách hàng lớp 2 không yêu cầu chạy IP, lưu lượng khách hàng được đóng gói và vận chuyển dựa trên kỹ thuật đường hầm lớp 2 (L2 Tunneling)
Cung cấp dịch vụ Ethernet đơn giản, linh hoạt với chi phí hiệu quả: nhà cung cấp chỉ cung cấp kết nối lớp 2, chịu trách nhiệm về định tuyến và biết các thông tin lớp 3 của khách hàng
Sự kết hợp Ethernet và MPLS cho phép cung cấp băng thông và khả năng mở rộng cho MANE

## Slide 28: Cấu hình cơ bản cho MPLS
LDP Router-ID
  LDP dùng Địa chỉ IP cao nhất của cổng loopback đang ở trạng thái UP cho bộ nhận dạng LSR
  Giao diện đầu tiên ở trạng thái UP (nếu không có cổng loopback thì dùng cổng UP có IP cao nhất)
  Câu lệnh:
  Router(config)#mpls ldp router-id loopback0 [force]
Các tham số khác:
  Tăng MTU để hỗ trợ các gói tin kích cỡ rất lớn (jumbo MTU)
  Cấu hình ở mode global hoặc trên từng interface

## Slide 29: Lưu ý các tham số đặc biệt
MTU: jumbo mtu hay ethernet mtu? Gán vào giao diện hay global?
Router-ID: cổng loopback? Địa chỉ IP cao nhất?
Giao thức báo hiệu và phân phối nhãn: LDP hay TDP? Khi nào dùng BGP?RSVP?
Giao thức định tuyến IGP: cấu hình trước khi cấu hình MPLS?
Chú ý: sau khi cấu hình “mpls ip” cho các interface trong miền MPLS có thể thấy “tag-switching ip” trong file cấu hình  IOS hỗ trợ cả TDP và LDP

## Slide 30: Kiểm tra và khắc phục lỗi cấu hình MPLS
CEF?
Show ip cef
MPLS đã cấu hình trên các giao diện?
  show mpls interfaces
  Show mpls forwarding-table
Kiểm tra mặt phẳng điều khiển (LDP/TDP)?
  Các LDP neighbors đều UP?
  Các LDP neighbors có tuyến IGP tới được? (ping, giao thức định tuyến,...)
  Liên kết nhãn có đúng không?
  Mọi cấu hình khác có chuẩn không?

## Slide 31: Kiểm tra và khắc phục lỗi cấu hình MPLS (tiếp)
Kiểm tra mặt phẳng chuyển tiếp?
  Các giao diện đều bật với CEF?
  MTU đã đúng chưa?
  Kiểm tra các đường chuyển mạch nhãn để phân tách lỗi

## Slide 32: Sơ đồ thực hành
GE4/1
GE4/1
GE3/0/1
GE3/0/0
GE3/0/0
GE3/0/1
GE3/0/0
GE3/0/1

## Slide 33: Bài thực hành 3:
Dịch vụ ERS

## Slide 34: Nội dung
Các khái niệm cơ bản trong dịch vụ mạng MAN-E
Giới thiệu về E-Line và ERS
Cấu hình cho ERS
Kiểm tra và khắc phục lỗi cấu hình

## Slide 35: Các khái niệm cơ bản
UNI
EVC: 3 kiểu EVC tương ứng với 3 loại dịch vụ mạng Metro
  Điểm – điểm
  Đa điểm – đa điểm
  Điểm – đa điểm

## Slide 36: Phân loại dịch vụ theo MEF
Service Type | Port-Based (All to One Bundling) | VLAN-Based (EVC identified by VLAN ID)
E-LINE (point-to-point EVC) | Ethernet Private Line (EPL) | Ethernet Virtual Private Line (EVPL)
E-LAN (multipoint-to-multipoint EVC) | Ethernet Private LAN (EP-LAN) | Ethernet Virtual Private LAN (EVP-LAN)
E-TREE (rooted multipoint EVC) | Ethernet Private Tree (EP-Tree) | Ethernet Virtual Private Tree (EVP-Tree)

## Slide 37: Tham chiếu các dịch vụ
MEF | IETF | CISCO
E-LINE | VPWS | EPLS
 |  | ERS
 |  | EWS
E-LAN | VPLS | EMS
E-TREE |  | ERMS

## Slide 38: Dịch vụ E-Line
Dựa trên EVC điểm – điểm giữa 2 UNI
E-Line có thể cho phép ghép dịch vụ hoặc không tại một hoặc cả hai UNI
Tại UNI có thể thực hiện đóng gói Q-in-Q
Cung cấp dịch vụ tương tự Frame Relay hoặc Thuê kênh riêng

## Slide 39: Ethernet Relay Service
Một kiểu dịch vụ của E-Line
Cho phép ghép dịch vụ tại UNI  1 giao diện tại UNI có thể mang lưu lượng nhiều khách hàng khác nhau
Không thực hiện Q-in-Q
Không trong suốt với khách hàng (PDUs bị dropped)

## Slide 40: ERS (tiếp)
Ánh xạ từ CE-VLAN đến EVC:
  ERS dùng VLAN để định nghĩa EVC
  ERS cung cấp nhiều kết nối Point-to-Point giữa các site của khách hàng. Mỗi CE-VLAN của khách hàng được ánh xạ vào một EVC riêng biệt.
  CE-VLAN phải được tạo ra bởi nhà cung cấp dịch vụ
  CE-VLAN không cần giống nhau tại mỗi điểm kết cuối của EVC

## Slide 41: Ứng dụng với ERS
Kết nối các routers trong một mạng doanh nghiệp, từ trung tâm đến các chi nhánh (intranet, extranet)
Kết nối đến nhiều ISP với đường Internet chuyên dụng
Dịch vụ VPN và các dịch vụ giá trị gia tăng khác (L2VPN và L3VPN)

## Slide 42: Cấu hình cho ERS
GE4/1
GE4/1
GE3/0/1
GE3/0/0
GE3/0/0
GE3/0/1
GE3/0/0
GE3/0/1

## Slide 43: Sơ đồ logic

## Slide 44: Cấu hình cho thiết bị CE
Tạo các L2 VLAN cho mỗi khách hàng:
  SW_HNI(config)#vlan <vlan-id>
  SW_HNI(config-vlan)#name <vlan-name>
Gán địa chỉ IP cho L3 VLAN:
  SW_HNI(config)#interface vlan <vlan-id>
  SW_HNI(config-if)#ip address <address> <mask>
Cổng uplink đến uPE đặt ở chế độ 802.1Q trunk:
  SW_HNI(config)#interface fastEthernet __
  SW_HNI(config-if)#switchport
  SW_HNI(config-if)#switchport mode trunk
  SW_HNI(config-if)#switchport trunk allowed vlan <vlan-id>

## Slide 45: Cấu hình cho UNI
Đặt giá trị MTU cho thiết bị uPE:
  UPE(config)#system mtu 1546
  UPE(config)#system jumbomtu 9100
Thực hiện tại uPE, giao diện kết nối với CE ở chế độ 802.1q trunk mang lưu lượng các VLAN tương ứng với các khách hàng:
  UPE(config)#interface fastEthernet __
  UPE(config-if)#switchport
  UPE(config-if)#switchport mode trunk
  UPE(config-if)#switchport trunk allowed vlan <vlan-id>

## Slide 46: Cấu hình EoMPLS
Kiểm tra hoạt động của IGP và cấu hình MPLS cơ bản
Cho phép “Targeted LDP” giữa các sites
  UPE(config)#access-list <ACL-ID> permit <ip address>
  UPE(config)#mpls ldp discovery targeted-hello accept from <ACL-ID>
Tạo SVI dành cho S-VLAN được gán đến khách hàng tại 2 đầu cuối nhà cung cấp:
UPE(config)#vlan <vlan-id>
  UPE(config)#int vlan <vlan-id>
  UPE(config-if)#no ip address
Tạo EoMPLS Tunnel với cùng giá trị VC-ID tại cả 2 đầu cuối nhà cung cấp:
  UPE(config)#int vlan <vlan-id>
  UPE(config-if)#xconnect <peer address> <vc-id> encapsulation mpls
  (hoặc UPE(config-if)#mpls l2transport <peer address> <vc-id>)

## Slide 47: Kiểm tra và khắc phục lỗi cấu hình
Việc tạo các VLAN cho khách hàng đã đúng chưa?
  Show vlan
  Show ip int vlan <vlan-id>
Các giao diện kết nối giữa CE và UPE đã ở chế độ 802.1q trunk?
Show int trunk
Ánh xạ giữa CE-VLAN và EVC đã đúng chưa? EVC đã UP chưa?
Show mpls l2transport vc

## Slide 48: Các đặc điểm dịch vụ
Kết nối ảo điểm-điểm giữa các thiết bị khách hàng qua mạng MPLS core
Mỗi UNI mang lưu lượng được chuyển qua VLAN-ID (VLAN-ID để phân biệt các sites)
Trong một POP, ánh xạ giữa VLAN ID và VC được tạo ra
Nhà cung cấp gán giá trị VLAN ID cho khách hàng  Dịch vụ không trong suốt

## Slide 49: Bài thực hành 4:
Dịch vụ EWS

## Slide 50: Nội dung
Giới thiệu về EWS
Cấu hình EWS
Kiểm tra và khắc phục lỗi cấu hình

## Slide 51: Ethernet Wire Service
Một loại dịch vụ E-Line (VPWS)
Tại UNI chỉ có một EVC duy nhất  không ghép dịch vụ
Thuộc tính “all to one bundling”
Trong suốt với nhà cung cấp (PDUs khách hàng được tunneled)
Hỗ trợ Q-in-Q

## Slide 52: EWS (tiếp)
EWS dùng một “outer VLAN tag” (S-VLAN) để định nghĩa EVC. Như vậy có 4094 VLANs IDs trong vùng access, S-VLAN ID không cần thiết giống nhau tại 2 đầu cuối thiết bị PE.
S-VLAN dùng để đóng gói các CE-VLANs, giữ cho các CE-VLANs này được ẩn với mạng nhà cung cấp. CE-VLAN cần giống nhau tại mỗi điểm kết cuối mạng để đảm bảo độ trong suốt lớp 2

## Slide 53: Ứng dụng của EWS
Mở rộng kết nối điểm – điểm
Truy cập đến nhà cung cấp dịch vụ
Kết nối đến trung tâm dữ liệu, lưu trữ backup để khôi phục khi có thảm họa

## Slide 54: Cấu hình EWS
GE4/1
GE4/1
GE3/0/1
GE3/0/0
GE3/0/0
GE3/0/1
GE3/0/0
GE3/0/1

## Slide 55: Sơ đồ logic

## Slide 56: Cấu hình cho CE
Tạo các L2 VLAN cho mỗi khách hàng:
  SW_HNI(config)#vlan <vlan-id>
  SW_HNI(config-vlan)#name <vlan-name>
Gán địa chỉ IP cho L3 VLAN:
  SW_HNI(config)#interface vlan <vlan-id>
  SW_HNI(config-if)#ip address <address> <mask>
Cổng uplink đến uPE đặt ở chế độ 802.1Q trunk:
  SW_HNI(config)#interface fastEthernet __
  SW_HNI(config-if)#switchport
  SW_HNI(config-if)#switchport mode trunk
  SW_HNI(config-if)#switchport trunk allowed vlan <vlan-id>

## Slide 57: Cấu hình UNI
Đặt giá trị MTU cho thiết bị uPE:
  UPE(config)#system mtu 1546
  UPE(config)#system jumbomtu 9100
Giao diện tại uPE thực hiện cấu hình Q-in-Q: cổng truy nhập đến S-VLAN, chế độ cổng là “dot1q-tunnel”, L2 PDUs khách hàng được đóng gói dùng L2PT:
UPE(config)#interface fastEthernet __
  UPE(config-if)#switchport
  UPE(config-if)#switchport access vlan <S-VLAN-ID>
  UPE(config-if)#switchport mode dot1q-tunnel
  UPE(config-if)#no shutdown

## Slide 58: Cấu hình UNI (tiếp)
UPE(config-if)#l2protocol-tunnel shutdown-threshold cdp 300
UPE(config-if)#l2protocol-tunnel shutdown-threshold vtp 300
UPE(config-if)#l2protocol-tunnel shutdown-threshold stp 300
UPE(config-if)#l2protocol-tunnel cdp
UPE(config-if)#l2protocol-tunnel stp
UPE(config-if)#l2protocol-tunnel vtp

## Slide 59: Cấu hình EoMPLS
Kiểm tra hoạt động của IGP và cấu hình MPLS cơ bản
Cho phép “Targeted LDP” giữa các sites
  UPE(config)#access-list <ACL-ID> permit <ip address>
  UPE(config)#mpls ldp discovery targeted-hello accept from <ACL-ID>
Tạo SVI dành cho S-VLAN được gán đến khách hàng tại 2 đầu cuối nhà cung cấp:
UPE(config)#vlan <vlan-id>
  UPE(config)#int vlan <vlan-id>
  UPE(config-if)#no ip address
Tạo EoMPLS Tunnel với cùng giá trị VC-ID tại cả 2 đầu cuối nhà cung cấp:
  UPE(config)#int vlan <vlan-id>
  UPE(config-if)#xconnect <peer address> <vc-id> encapsulation mpls
  (hoặc UPE(config-if)#mpls l2transport <peer address> <vc-id>)

## Slide 60: Kiểm tra và khắc phục lỗi cấu hình
Việc tạo các CE-VLAN cho khách hàng và S-VLAN đã đúng chưa?
Show vlan
Show ip int vlan <vlan-id>
Các giao diện kết nối giữa CE và PE đã ở chế độ 802.1q trunk?
Show int trunk
Giao diện UNI đã ở chế độ “dot1q-tunnel”, đã cấu hình Q-in-Q, L2PT
show int fa ___
Ánh xạ giữa S-VLAN và EVC đã đúng chưa? EVC đã UP chưa?
Show mpls l2transport vc

## Slide 61: Các đặc điểm dịch vụ
Kết nối ảo điểm – điểm giữa các thiết bị khách hàng qua mạng MPLS Core
Mỗi UNI mang lưu lượng được chuyển qua S-VLAN-ID
Trong một POP, ánh xạ giữa S-VLAN ID và VC được tạo ra
S-VLAN tạo đường hầm đóng gói các CE-VLAN
Sử dụng công nghệ EoMPLS

## Slide 62: Bài thực hành 5:
Dịch vụ EMS

## Slide 63: Nội dung
Giới thiệu về E-Lan và EMS
Cấu hình cho EMS
Kiểm tra và khắc phục lỗi cấu hình

## Slide 64: Dịch vụ E-Lan
Cung cấp kết nối đa điểm-đa điểm
Có thể thực hiện ghép dịch vụ tại một hoặc nhiều UNIs
Có thể cấu hình để hỗ trợ Q-in-Q
 E-Lan làm cho MAN-E giống như mạng LAN ảo

## Slide 65: Ethernet Multipoint Service
Một dạng của E-Lan (EP-LAN)
EMS duy trì VLAN tag và đường hầm của giao thức điều khiển lớp 2
Thuộc tính “all to one bundling”
Không cho phép ghép dịch vụ  1 S-VLAN trên UNI cho nhiều khách hàng thuộc E-Lan
Hỗ trợ Q-in-Q  bảo toàn thông tin CE-VLAN khi chạy qua hệ thống Metro Ethernet

## Slide 66: EMS (tiếp)
Truyền tin any-to-any, nhà cung cấp dịch vụ hoạt động như Switch ảo
EMS tương tự như EWS chỉ khác ở chỗ cho phép kết nối đa điểm
Trong mạng MPLS Core, S-VLAN ánh xạ vào VFI cho phép kết nối L2 VPN đa điểm giữa các thiết bị ngang hàng trong Core

## Slide 67: Ứng dụng EMS
Nhà cung cấp có thể triển khai các dịch vụ L2VPN và L3VPN thông minh:
  Mở rộng corporate/campus LAN
  Mở rộng LAN thay cho kết nối WAN
  Cho thuê không gian lưu trữ
  Multicast mở rộng
  IPTV

## Slide 68: Sơ đồ cấu hình
GE4/1
GE4/1
GE3/0/1
GE3/0/0
GE3/0/0
GE3/0/1
GE3/0/0
GE3/0/1

## Slide 69: Sơ đồ logic

## Slide 70: Cấu hình cho CE
Tạo các L2 VLAN cho mỗi khách hàng:
  SW_HNI(config)#vlan <vlan-id>
  SW_HNI(config-vlan)#name <vlan-name>
Gán địa chỉ IP cho L3 VLAN:
  SW_HNI(config)#interface vlan <vlan-id>
  SW_HNI(config-if)#ip address <address> <mask>
Cổng uplink đến uPE đặt ở chế độ 802.1Q trunk:
  SW_HNI(config)#interface fastEthernet __
  SW_HNI(config-if)#switchport
  SW_HNI(config-if)#switchport mode trunk
  SW_HNI(config-if)#switchport trunk allowed vlan <vlan-id>

## Slide 71: Cấu hình cho UPE
Đặt giá trị MTU thích hợp cho uPE
Cấu hình UNI cho giao diện downlink:
UPE(config)#interface fastEthernet __
  UPE(config-if)#switchport
  UPE(config-if)#switchport access vlan <S-VLAN-ID>
  UPE(config-if)#switchport mode dot1q-tunnel
  UPE(config-if)#no shutdown

## Slide 72: Cấu hình cho UPE (tiếp)
  UPE(config-if)#l2protocol-tunnel shutdown-threshold cdp 300
  UPE(config-if)#l2protocol-tunnel shutdown-threshold vtp 300
  UPE(config-if)#l2protocol-tunnel shutdown-threshold stp 300
  UPE(config-if)#l2protocol-tunnel cdp
  UPE(config-if)#l2protocol-tunnel stp
  UPE(config-if)#l2protocol-tunnel vtp
Cấu hình 802.1q Trunk cho giao diện uplink:
  UPE(config)#interface fastEthernet __
  UPE(config-if)#switchport
  UPE(config-if)#switchport mode trunk
  UPE(config-if)#switchport trunk allowed vlan <S-VLAN-id>

## Slide 73: Cấu hình VPLS cho NPE
Kiểm tra hoạt động của IGP và cấu hình MPLS cơ bản
Cho phép “Targeted LDP” giữa các sites
  NPE(config)#access-list <ACL-ID> permit <ip address>
  NPE(config)#mpls ldp discovery targeted-hello accept from <ACL-ID>
Cấu hình VFI:
  NPE(config)#l2 vfi <vfi-name> manual
  NPE(config-vfi)#vpn id <vpn-id>
  NPE(config-vfi)#neighbor <peer address> encapsulation mpls
Tạo SVI dành cho S-VLAN và gán VFI vào SVI::
NPE(config)#vlan <vlan-id>
  NPE(config)#int vlan <vlan-id>
  NPE(config-if)#no ip address
  NPE(config-if)#xconnect vfi <vfi-name>

## Slide 74: Kiểm tra và khắc phục lỗi cấu hình
Việc tạo các CE-VLAN cho khách hàng và S-VLAN đã đúng chưa?
Show vlan
Show ip int vlan <vlan-id>
Các giao diện kết nối giữa CE và PE đã ở chế độ 802.1q trunk?
Show int trunk
Giao diện UNI đã ở chế độ “dot1q-tunnel”, đã cấu hình Q-in-Q, L2PT
show int fa ___
Ánh xạ giữa S-VLAN và EVC đã đúng chưa? EVC đã UP chưa?
Show mpls l2transport vc
show vfi <vfi-name> detail

## Slide 75: Các đặc điểm dịch vụ
Kết nối ảo đa điểm giữa các thiết bị khách hàng thông qua mạng MPLS Core
Một UNI mang lưu lượng chuyển qua S-VLAN ID
S-VLAN đóng gói CE VLAN
Trong mạng Core, ánh xạ giữa S-VLAN ID và VFI được tạo ra
Trong suốt với PDUs lớp 2
Công nghệ hỗ trợ là VPLS

## Slide 76: Bài thực hành 6:
Dịch vụ ERMS

## Slide 77: Nội dung
Giới thiệu ERMS
Cấu hình ERMS
Kiểm tra và khắc phục lỗi cấu hình

## Slide 78: Ethernet Relay Multipoint Service
Một dạng E-Lan (EVP-LAN)
Sự kết hợp của ERS và EMS để cung cấp dịch vụ một cách tốt nhất
Có thể ghép dịch vụ, cho phép nhiều VLAN khách hàng của nhiều EVC trên một UNI
Không hỗ trợ Q-in-Q

## Slide 79: ERMS (tiếp)
Truyền tin any-to-any như EMS, ghép dịch vụ tốt như ERS
Không phải dịch vụ LAN trong suốt bởi vì các PDUs khách hàng bị dropped khi qua mạng nhà cung cấp

## Slide 80: Ứng dụng ERMS
Mở rộng LAN thay cho kết nối WAN
Vừa có thể thực hiện kết nối VPN đa điểm (giữa các site,multicast…như EMS) lại vừa có thể kết nối đến ISP, IP/VPN (như ERS)

## Slide 81: Sơ đồ cấu hình
GE4/1
GE4/1
GE3/0/1
GE3/0/0
GE3/0/0
GE3/0/1
GE3/0/0
GE3/0/1

## Slide 82: Sơ đồ logic

## Slide 83: Cấu hình cho CE
Tạo các L2 VLAN cho mỗi khách hàng:
  SW_HNI(config)#vlan <vlan-id>
  SW_HNI(config-vlan)#name <vlan-name>
Gán địa chỉ IP cho L3 VLAN:
  SW_HNI(config)#interface vlan <vlan-id>
  SW_HNI(config-if)#ip address <address> <mask>
Cổng uplink đến uPE đặt ở chế độ 802.1Q trunk:
  SW_HNI(config)#interface fastEthernet __
  SW_HNI(config-if)#switchport
  SW_HNI(config-if)#switchport mode trunk
  SW_HNI(config-if)#switchport trunk allowed vlan <vlan-id>

## Slide 84: Cấu hình cho UPE
Đặt giá trị MTU thích hợp cho thiết bị UPE
Cấu hình UNI tại giao diện downlink ở chế độ 802.1q Trunk:
  UPE(config)#interface fastEthernet __
  UPE(config-if)#switchport
  UPE(config-if)#switchport mode trunk
  UPE(config-if)#switchport trunk allowed vlan <vlan-id>
Tương tự như cấu hình cho giao diện uplink
  UPE(config)#interface gigaEthernet __
  UPE(config-if)#switchport
  UPE(config-if)#switchport mode trunk
  UPE(config-if)#switchport trunk allowed vlan <vlan-id>

## Slide 85: Cấu hình cho NPE
Kiểm tra hoạt động của IGP và cấu hình MPLS cơ bản
Cho phép “Targeted LDP” giữa các sites
  NPE(config)#access-list <ACL-ID> permit <ip address>
  NPE(config)#mpls ldp discovery targeted-hello accept from <ACL-ID>
Cấu hình VFI:
  NPE(config)#l2 vfi <vfi-name> manual
  NPE(config-vfi)#vpn id <vpn-id>
  NPE(config-vfi)#neighbor <peer address> encapsulation mpls

## Slide 86: Cấu hình cho NPE (tiếp)
Tạo SVI dành cho S-VLAN được gán đến khách hàng tại 2 đầu cuối nhà cung cấp và EoMPLS Tunnel:
NPE(config)#vlan <vlan-id>
  NPE(config)#int vlan <vlan-id>
  NPE(config-if)#no ip address
  NPE(config-if)#xconnect <peer address> <VC-ID> encapsulation mpls
Tạo SVI dành cho S-VLAN và gán VFI vào SVI::
NPE(config)#vlan <vlan-id>
  NPE(config)#int vlan <vlan-id>
  NPE(config-if)#no ip address
  NPE(config-if)#xconnect vfi <vfi-name>

## Slide 87: Kiểm tra và khắc phục lỗi cấu hình
Việc tạo các CE-VLAN cho khách hàng và S-VLAN đã đúng chưa?
Show vlan
Show ip int vlan <vlan-id>
Các giao diện kết nối giữa CE và PE đã ở chế độ 802.1q trunk?
Show int trunk
Ánh xạ giữa S-VLAN và EVC đã đúng chưa? EVC đã UP chưa?
Show mpls l2transport vc
show vfi <vfi-name> detail

## Slide 88: Các đặc điểm dịch vụ
Kết nối ảo đa điểm-đa điểm giữa các thiết bị khách hàng thông qua MPLS Core
Mỗi UNI chuyển lưu lượng qua VLAN ID
Trong mạng Core, ánh xạ giữa VLAN ID và VFI, giữa VLAN ID và VC được tạo ra
Nhà cung cấp dịch vụ gán VLAN ID cho khách hàng
Đóng gói VPLS và EoMPLS đều được dùng

## Slide 89: Bài thực hành 7:
Bảo mật cho các thiết bị mạng

## Slide 90: Nội dung
Các nguy cơ an ninh đối với dịch vụ mạng MAN-E
Một số biện pháp đảm bảo an ninh
Cấu hình bảo mật cho các thiết bị
Kiểm tra và tìm lỗi cấu hình

## Slide 91: Các nguy cơ an ninh liên quan đến từng thiết bị
Nguy cơ tràn bảng CAM
Nguy cơ qua đường Trunking (VLAN hopping)
Nguy cơ từ việc quản lý truy nhập đến thiết bị
Nguy cơ từ giao thức SNMP

## Slide 92: Các nguy cơ liên quan đến giao thức mạng
Giao thức chống lặp Spanning Tree
Giao thức định tuyến
Nguy cơ đối với bản tin ICMP redirect
Multicast: gây nhiễu hoặc phát chèn thông tin sai lệch vào nhóm Multicast
Giả mạo địa chỉ nguồn

## Slide 93: Các nguy cơ với người dùng
Thông tin để dò theo vết người dùng -> ghi log ở nhiều nơi
Nguy cơ liên quan đến ARP
Giả mạo DHCP Server
Nguy cơ khác: Tấn công từ chối dịch vụ DoS/DDoS

## Slide 94: Đảm bảo an ninh cho thiết bị
Chống tràn ngập bảng CAM
Sử dụng chức năng bảo mật cổng, giới hạn địa chỉ MAC học được, tắt cổng khi vượt quá giới hạn hoặc chặn các địa chỉ MAC vượt giới hạn:
  Switch(config)#interface gigabitEthernet 4/1
  Switch(config-if)#switchport
  Switch(config-if)#switchport port-security maximum 5 vlan 160-162
  Switch(config-if)#switchport port-security violation restrict/shutdown
 kiểm tra: show port-security

## Slide 95: Đảm bảo an ninh cho thiết bị
Chống nguy cơ thay đổi trunking (VLAN Hopping):
  Tắt các cổng không cần thiết hoặc chưa sử dụng
  Thiết lập riêng một VLAN cho các cổng trunk tách biệt với các VLAN của cổng người dùng

## Slide 96: Đảm bảo an ninh cho thiết bị
Bảo vệ nguy cơ qua việc truy cập thiết bị
  Quản lý telnet và ssh thông qua mạng: Management VLAN dành riêng cho việc quản lý các thiết bị truy nhập từ xa (Cấu hình DCN VLAN)
  Giới hạn việc telnet và ssh tới thiết bị: thiết lập truy nhập theo chế độ privileged, xác nhận bằng pass hoặc token, đặt thời gian cho phiên làm việc, sử dụng giao thức mã hóa

## Slide 97: Đảm bảo an ninh cho thiết bị
Bảo vệ nguy cơ từ giao thức SNMP
  Giới hạn danh sách địa chỉ IP được phép gửi thông điệp tới router - ACL
  Sử dụng từ khóa RW của lệnh snmp-server community
  Xác thực để truy nhập vào thiết bị - v3 pass

## Slide 98: Đảm bảo an ninh cho các giao thức mạng
Giao thức STP
  Cấu hình Root Guard
  Switch(config)#interface gigabitEthernet 4/1
  Switch(config-if)#spanning-tree guard root
  Cấu hình BPDU Guard
  Switch(config)#interface gigabitEthernet 1/1/1
  Switch(config-if)#spanning-tree bpdufilter enable
  Switch(config-if)#exit

## Slide 99: Đảm bảo an ninh cho các giao thức mạng
Giao thức định tuyến: trường hợp có IGP chạy tới các VLAN khách hàng thì phải sử dụng chứng thực VLAN khách hàng bằng thuật toán đủ mạnh và đặt cổng ở chế độ passive
Ngăn ngừa bản tin ICMP redirect:
  Chia nhỏ mạng ra thành nhiều subnet
  Tắt các cổng không cần thiết, giới hạn việc truy nhập cổng
Giả mạo địa chỉ nguồn: ngăn ngừa địa chỉ IP từ subnet khác - ACL

## Slide 100: Đảm bảo an ninh với người dùng
Các yêu cầu liên quan đến ARP: giới hạn địa chỉ MAC học được trên cổng bằng cấu hình port-security, giới hạn khả năng học ARP
Chống xâm nhập mạng VPN của khách hàng
  Xây dựng ACL trên thiết bị CE
  Triển khai phần mềm quét mạng trên toàn hệ thống
Ngăn ngừa tấn công từ chối dịch vụ: